Załącznik nr 5 SIWZ  opis przedmiotu zmówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła – czynnika grzewczego na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody (c.w.u.) do budynków należących do zasobów Gminy Golczewo. Miejscem dostarczania czynnika grzewczego centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.u.) dla budynków Gminy Golczewo, położonych w obrębie ulic Zwycięstwa i Szkolnej oraz budynków Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 2 , budynku Urzędu Gminy przy ul. Zwycięstwa 23, części budynku przy ul. Zwycięstwa 25 oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości 33 w Golczewie w okresie 10 lat.

Roczna ilość mocy zamówionej 9,9 MW. Szacunkowe zapotrzebowanie roczne oraz w okresie objętym zamówieniem dotyczące centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody wynosi (+/-10%):

:

| MIESIĄC | MOC UMOWNA (MW) | C.O. (GJ) | C.W.U. (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 0,825 | 731,4 | 41,3 |
| II | 0,825 | 627,8 | 43,4 |
| III | 0,825 | 362,3 | 39,7 |
| IV | 0,825 | 367,2 | 44,2 |
| V | 0,825 | 130 | 40,4 |
| VI | 0,825 | 0 | 37,6 |
| VII | 0,825 | 0 | 38,7 |
| VIII | 0,825 | 0 | 38,3 |
| IX | 0,825 | 55,4 | 44,8 |
| X | 0,825 | 260,7 | 38,3 |
| XI | 0,825 | 353,3 | 48,4 |
| XII | 0,825 | 484,3 | 37,2 |
| ŁĄCZNIE DLA 12-TU MIESIĘCY: | 9,9 | 3372,4 | 492,3 |
| DLA OKRESU OBJĘTEGO ZAMÓWIENIEM (120 MIESIĘCY): | 99 | 33724 | 4923 |

Zamówienie obejmuje ciągłą i nieprzerwaną dostawę ciepła z niskotemperaturowej kotłowni dostawcy ciepła opalanej gazem ziemnym, przesył czynnika cieplnego ze źródła ciepła do wymienników lub rozdzielni odbiorcy ciepła, pomiar ilości ciepła i rozliczenie z odbiorcą jak również sporządzenie „Taryfy dostawy ciepła”, podanie warunków dostawy oraz cen i stawek za ciepło.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy instalacji źródła ciepła w przystosowanym do tego rodzaju infrastruktury pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego oraz płynną eksploatację urządzeń wytwórczych.

Charakterystyka parametrów czynnika grzewczego i kotłowni:

- Kotłownia zdalaczynna lub wbudowana.

- Kotłownia opalana gazem ziemnym GZ-50.

- Ilość kotłów w kotłowni minimum dwa.

- Kotłownia wodna niskotemperaturowa.

- Czynnik grzewczy woda.

- Temperatura czynnika grzewczego dostosowana do instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania aktualnie przystosowanych do parametrów 90/700 C.

- Dodatkowa regulacja temperaturowa czynnika grzewczego wg potrzeb odbiorcy w węzłach cieplnych odbiorcy ( możliwość wyboru krzywej grzania      i jej 5odbiorcy dostosowanych do jego potrzeb).

- Przesył ciepła ciepłociągami opartymi na technologii rur preizolowanych.

- Zainstalowana moc kotłowni zapewniająca pokrycie aktualnych potrzeb cieplnych odbiorców oraz posiadająca rezerwę na rozbudowę hali sportowej szkoły.

- Pomiar ciepła licznikami ciepła zamontowanymi przez dostawcę i umożliwiający rozliczenie z każdym odbiorcą ciepła z osobna.

- Przygotowanie ciepłej wody w węzłach cieplnych –alternatywa.

Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego przedstawia Załącznik nr 6 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy.

Zamawiający udostępni pomieszczenie na cele wizji lokalnej potencjalnym Wykonawcom, chcącym dokonać oceny stanu obecnej infrastruktury oraz zakresu niezbędnych prac instalacyjnych. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Aleksandra Lisiczko, tel. 91 325138.