BIURO PROJEKTÓW I NADZORU INSTALACJI SANITARNYCH I GAZOWYCH „PROJSANGAZ” S.C. W ŚWINOUJŚCIU TEL. 32 79 665

DOKUMENTACJA  TECHNICZNA

Stadium:     Projekt  budowlano – wykonawczy  na  rozbudowę  sieci

wodociągowej

Obiekt:      Rozbudowa sieci wodociągowej

Adres:        Wysoka Kamieńska, ul. Leśna i Grzybowa dz. ew. nr 352, 643/1,

312/1, 333 obręb Wysoka Kamieńska

Inwestor:     Gmina Golczewo

72-410 Golczewo, ul. Zwycięstwa 23

| AUTORZY OPRACOWANIA |
| --- |
| L.p. | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| 1. | inż. Czesław Nowakowski | 300/Sz/94 |  |

Wykonano:

Świnoujście,  kwiecień 2008 r.

# SPIS  TREŚCI

1.  Opis techniczny

2.  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

3.  Warunki techniczne podłączenia

4.  Zestawienie współrzędnych

5.  Plan zagospodarowania terenu  - rys. nr 1

- Profil podłużny sieci wodociągowej – rys. nr 2

OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego na rozbudowę sieci wodociągowej        w ul. Leśnej i Grzybowej dz. ew. nr 352,643/1, 312/1, 333 w m. Wysoka Kamieńska.

- Podstawa opracowania dokumentacji

-    warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

-    umowa z inwestorem,

-    wtórniki map w skali 1:500 obejmujących trasę wodociągu,

- warunki techniczne wydane przez dostawcę wody,

- PN-B/97-02863. Ochrona przeciwpożarowa. sieci wodociągowe.

- PN-B/97-02864. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru,

- ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,

- PN-B-10725/97. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

- Poradnik. Projektowanie sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych.

- wizje lokalne w terenie,

- poradnik do projektowania. „Wodociągi i Kanalizacja”,

- warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych wydane przez COBRTI INSTAL,

- uzgodnienia.

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Grzybowej                w m. Wysoka Kamieńska.

- Zakres rzeczowy projektowanej sieci

Sieć zaprojektowano z rur polietylenowych PN. 10. o następujących parametrach:

- Sieć wodociągowa z rur Ø 125 PE PN.10.			 L = 561,00  m

- Stan istniejący

W ulicy Leśnej istnieje sieć wodociągowa, do której należy podłączyć sieć nowoprojektowaną.

- Opis techniczny

Zgodnie z warunkami technicznymi sieć wodociągową projektuje się w ulicy Leśnej i Grzybowej.

Połączenia z siecią istniejącą dokonać na trójniki PE Ø 125 x 125 PE.

Sieć wodociągową projektuje się z rur wodnych ciśnieniowych Ø 125 PE PN.10.

Rury należy układać na dobrze zastabilizowanym podłożu z gruntu rodzimego.

Na trasie sieci  w miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym projektuje się podziemne zasuwy z obudowami i skrzynkami żeliwnymi. Przed każdym hydrantem podziemnym Ø 80 również projektuje się  zasuwy podziemne Ø 80            z obudową i skrzynką żeliwną.

Wykopy w 90% wykonać  sposobem mechanicznym a w 10% sposobem ręcznym. Tam gdzie nie ma uzbrojenia podziemnego roboty można wykonać. Procentowo należy przyjąć, że 90% robót ziemnych będzie wykonane mechanicznie a 10% ręcznie.

Przewody należy układać na dobrze zastabilizowanym podłożu z gruntu rodzimego. Po zmontowaniu przewodów należy dokonać obsypki ręcznej do wysokości 30 cm ponad wierzch rur. Obsypkę należy stabilizować za pomocą ręcznych ubijaków. Pozostałą zasypkę można wykonać mechanicznie stabilizując grunt warstwami. Rurociągi i kształtki należy łączyć zgodnie z technologią zgrzewania doczołowego i elektrooporowego rur PE.

Połączeń powinna dokonywać osoba posiadająca udokumentowane uprawnienia.

Po wykonaniu połączeń i obsypce rurociągów (do 15 cm ponad wierzch rury) wykonać hydrauliczną próbę szczelności na ciśnienie 1 Mpa w obecności przedstawiciela Zakładu Wodociągów. Czas trwania próby 1,0 godz.

Po pozytywnej próbie szczelności dokończyć zasypkę stabilizując warstwy gruntu zasypowego. Zwracam uwagę, że próbę szczelności dla sieci wykonać przed montażem zasuw i hydrantów.

Każdy odcinek sieci wymaga dwóch prób szczelności. Pierwsza próba (na ciśnienie 1 Mpa) bez zasuw, hydrantów i wodomierzy, druga próba z zasuwami, hydrantami i wodomierzami na ciśnienie 0,6 Mpa.

Nad rurociągiem (30 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczą o szerokości 20 cm koloru niebieskiego.

Przy równoległym prowadzeniu przewodów stosować następujące odległości od pozostałego uzbrojenia podziemnego:

- od gazociągów: 1,0 m

- od kanalizacji sanitarnej i deszczowej: 1,5 m

- od kabli energetycznych: 0,8 m

- od kabli telekomunikacyjnych: 0,5 m

Wykopy z zachowaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy zgodnie                z PN-B-10736.

Na trasie sieci występują urządzenia podziemne krzyżujące się z wykopami. Wszystkie napotkane przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W przypadku kabli energetycznych należy sposób zabezpieczenia uzgodnić z Zakładem Energetycznym.

- Roboty drogowe

Na trasie sieci wodociągowej występuje nawierzchnia ziemna.

Po wykonaniu robót nawierzchnię należy odtworzyć.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne”. Wykopy wykonywać o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi.

Zasypanie sieci należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi i warstwami grubości 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o dopasowanym do potrzeb, kształcie i ciężarze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni, oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych, wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej tj. strefy do 50 cm ponad wierzch rury. Dalszą zasypkę można wykonywać warstwami co 30 cm.

Zasypanie wykopów wykonać sposobem ręcznym i mechanicznym. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać należy piaskiem zasypowym (warstwami) z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy.

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia ziemi.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach

| Strefa korpusu | Minimalna wartość Is: |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1,00 |
| Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od niwelety robót ziemnych 0,2-1,2 m | 0,97 |
| Warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót ziemnych poniżej 1,2 m | 0,97 |

Jednocześnie z zasypywaniem przewodów należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie.

W miejscach zagrożonych wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę  3 - 4 wyprasek od razu.

- Uwagi końcowe

Na odbiór końcowy należy przygotować n/w dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- dokumentację powykonawczą,

- protokóły z prób szczelności,

- inwentaryzację geodezyjną,

- atesty o dopuszczalności rur i armatury do stosowania w budownictwie sieci wody pitnej,

- badania wody przez „SANEPID”.

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

OŚWIADCZENIE

Dotyczy:  projektu budowlano – wykonawczego  na rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Grzybowej dz. ew. nr 352,643/1, 312/1, 333 w m. Wysoka Kamieńska.

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został opracowany zgodnie                           z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.