ZZF.271.12.2011																Załącznik nr 1

Wymagania dla używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

| Lp. | Wyszczególnienie | Minimalne wymagania | Oferta Wykonawcy (do wypełnienia)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji pojazdu: | Od 2000 r. |  |
| 2. | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych z godnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” |  |  |
| 3. | Podwozie samochodu z napędem 4x4, z kabiną min. 6-osobową. |  |  |
| 4. | Wyposażenie w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. |  |  |
| 5. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym. Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym. | Min. moc 200 KM |  |
| 6. | Napęd 4x4: - możliwość odłączania napędu osi przedniej, - możliwość blokady napędu różnicowego przedniej i tylnej osi, - przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. |  |  |
| 7. | Kabina 4-drzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika. Wyposażona w uchwyty na aparaty tlenowe. |  |  |
| 8. | Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odległości. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. |  |  |
| 9. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |  |
| 10. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |  |
| 11. | Kolorystyka: - samochód – czerwony, - błotniki i zderzaki białe. |  |  |
| 12. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |  |  |
| 13. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu. | Nie mniejsza niż 85 km/h |  |
| 14. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: | Od -25°C do +50°C |  |
| 15. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy okręconych przez producenta: | W czasie min. 4 godzin podczas postoju. |  |
| 16. | Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. |  |  |
| 17. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |  |
| 18. | Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. |  |  |
| 19. | Zabudowa izolowana termicznie, wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych antykorozyjnie. |  |  |
| 20. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 21. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 22. | Drabina do wejścia na dach. |  |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 23. | Zbiornik wody wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, zabezpieczony przed wypływem wody w czasie jazdy. | Pojemność min. 2500 l. - umieszczony wzdłużnie pojazdu. |  |
| 24. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów odpornych nadziałanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 25. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w zabudowanym przedziale. |  |  |
| 26. | Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - linii szybkiego natarcia z napędem ręcznym. |  |  |
| 27. | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody do głębokości 7,5 m. |  |  |
| 28. | W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka pracy silnika, - kontrolka włączenia pompy. |  |  |
| 29. | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody za zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |  |
| 30. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 31. | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed dostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |  |
| 32. | Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie lub elektrycznie. |  |  |
| 33. | Samochód wyposażony w działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności. Wyposażone w zawór odcinający. | Wydajność powyżej 1500 l/min. |  |

- Prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez Oferenta należy wpisać słowo „spełnia”. W przypadku, gdy Oferent oferuje coś więcej należy wpisać swoje propozycje.

..............................., dn. .........................                	                ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki