OŚ GOLCZEWO ZAKRES ROBÓT BRANŻY AKPiA DO WYKONANIA

- MODERNIZACJA SYSTEMU STEROWANIA O.Ś.:

- dostawa nowej szafy zasilająco-sterowniczej 2 szt. Biobloków „nowych”

- dostawa szafy zasilająco-sterowniczej Biobloku „starego”

- podłączenie do szaf zasilająco- sterowniczych istniejących napędów elektrycznych

- podłączenie i monitoring pracy nowo projektowych pomp osadowych

- wyposażenie biobloków w pomiar stężenia O2 w ściekach – 3 kpl.

- dostawa urządzenia do automatycznego poboru próbek na wylocie z Oczyszczalni

- dostawa i montaż przepływomierza na wylocie z oczyszczalni (na rurociągu 300mm)

- dostawa PLC do systemu sterowania Oczyszczalni

- podłączenie do PLC istniejącego pomiaru przepływu ścieków

- oprogramowanie PLC

- dostawa systemu SCADA dla Oczyszczalni (komputer z oprogramowaniem

systemowym i aplikacyjnym)

- montaż dostarczonych urządzeń i prefabrykatów

- dostarczenie modemu kablowego do podłączenia Pompowni do systemu sterowania

i wizualizacji Oczyszczalni – (należy do transmisji wykorzystać istniejący kabel).

- MODERNIZACJA ZASILANIA I STEROWANIA POMPOWNI GŁÓWNEJ ŚCIEKÓW:

- dostawa nowej szafy zasilająco-sterowniczej Pompowni

- dostawa PLC do systemu sterowania Pompownią

- montaż szafy

- podłączenie do PLC istniejących sygnałów obiektowych z sygnalizatorów poziomu

- oprogramowanie PLC

- dostarczenie modemu kablowego do podłączenia Pompowni do systemu sterowania

i wizualizacji Oczyszczalni – (należy do transmisji wykorzystać istniejący kabel)

- wizualizacja Pompowni w systemie SCADA Oczyszczalni.

- MONITORING LOKLALNYCH POMPOWNI ŚCIEKÓW:

- dostawa szafek z zamontowanym modułem GPRS dla transmisji sygnałów monitoringu

pompowni na Oczyszczalnię – 4 kpl. (należy wykorzystać do monitoringu system GPRS

gdyż transmisja radiowa jest niemożliwa ze względu na zabudowę miejską i zalesienie

terenu)

- podłączenie do szafek  istniejących sygnałów z szafek zasilająco-sterowniczych

pompowni

- dostawa szafki z zamontowanym modułem GPRS dla odbioru sygnałów monitoringu

pompowni na Oczyszczalni – 1 kpl.

- podłączenie systemu monitoringu do stacji SCADA Oczyszczalni

- oprogramowanie systemu monitoringu

- wizualizacja pompowni lokalnych w systemie SCADA Oczyszczalni.

- WYKONANIE NIEZBĘDNEJ INASTALCJI OKABLOWANIA DLA POTRZEB AKPiA:

– kable międzyobiektowe z połączeniem do centrum sterowania i wizualizacji.